## Slide 1: Wärmepumpe Energieresourcen schonen Referat von Malte Persiel FOS T 12/13

## Slide 2: Themen des Referats
Grundprinzip
Verschiedene Wärmequellen
Vier Varianten
  3.1 Grundwasserwärmepumpe
  3.2 Luft-Wasser-Wärmepumpe
  3.3 Erdwärmesonde
  3.4 Erdkollektoren
  3.4.1 Entzugsleistung je nach
  Bodenbeschaffenheit
  3.5 Kosten
  3.6 Vor- und Nachteile
Wärmepumpe „direkt“
Verfahren in der Wärmepumpe
  5.1 Linde-Verfahren
  5.2 Wärmepumpenkreislauf
  5.3 Vier Komponenten des Kreislaufes
  5.4 Druckveränderung im Kreislauf
  5.5 Kältemittel
  5.6 Versuch
Leistungszahlberechnung
Lückentext
Quellen

## Slide 3: 1. Grundprinzip
Durch Wärmepumpenanlage (z.B. Erdwärmesonde) wird Umgebungswärme zur Wärmepumpe geleitet
Dort Umwandlung in Heizenergie
Prinzip umgekehrt wie beim Kühlschrank

## Slide 4: 2. Verschiedene Wärmequellen
Luft:
    Luft-Wasserwärmepumpe
Wasser
    Grundwasser-Wärmepumpe
Erde
    Wärmepumpe mit Erdkollektoren
    Erwärmesonde

## Slide 5: 3. Kurzfilm
https://www.youtube.com/watch?v=yKN8UgkUSV0
http://www.youtube.com/watch?v=ZSVI5lekE44

## Slide 6: 3.1 Grundwasserwärmepumpe
Besteht aus einem Saug –und einem
Schluckbrunnen
Grundwasser wird entnommen –
Wärme entzogen – abgekühlt und
wieder in Boden geführt
Grundwasser hat Temperatur von
8-12°C
Sogenanntes „Brunnensystem“
Pumpenergie für Brunnen ist extra
erforderlich Quelle: http://www.geologie-salzburg.at/Bilder/Waermepumpe.j

## Slide 7: 3.2 Luft-Wasser-Wärmepumpe
Nutzt Luft aus der Umgebung
Luft wird durch Ventilatoren
angesaugt
„Erfolg“ weniger effizient, da
die Temperatur nicht konstant ist
Aufbau sehr einfach, da Luft
überall vorhanden ist
Kosten gering
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=W%C3%A4rmepumpe

## Slide 8: 3.3 Erdwärmesonde
„Sonde“ (Rohr) wird ca. 100 m
in die Erde eingelassen
Pendant zu den Erdkollektoren –
nur „senkrecht“
Wärme wird unten aufgenommen
und nach oben zur Wärmepumpe
transportiert
Für den Bau muss
rechtliche Erlaubnis
eingeholt werden http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=W%C3%A4rmepumpe

## Slide 9: 3.4 Erdkollektoren
Waagerechtes Rohrsystem auf
unbebauter Fläche
entzieht Erdreich Wärme
Ca. 120 cm – 150 cm unter Erde
Bei Einfamilienhaus Fläche von
200m²-270m² ( doppelte Fläche
vom Hausgrundriss)
Durch Rohre wird Sole (Gemisch aus
Frostschutz und Wasser) gepumpt
Diese Rohre haben max. Länge von Quelle: http://www.waermepumpen.info/sole-wasser
ca. 100 m

## Slide 10: 3.4.1 Bodenbeschaffenheit
Bodenart | Entzugsleistung - Erdkollektoren
Trockener sandiger Boden | 10 – 15 W/m²
Feuchter sandiger Boden | 15 – 20 W/m²
Trocken lehmiger Boden | 20 – 25 W/m²
Feuchter lehmiger Boden | 25 – 30 W/m²
Grundwasserführender Boden | 30 – 35 W/m²

## Slide 11: 3.5.1 Kosten
Bauart / Kosten | Wärmepumpe mit Erdkollektoren | Erdwärmesonde
Wärmepumpenan-lage | Ca. 8000€ - 12000€ | Ca. 8000€ - 12000€
Erschließung der Wärme | 3500€ ↑ | 6500€ - 11000€
Installation | Ca. 3000€ | Ca. 3000€
Zubehör (z.B. Rohrleitungen) | Ca. 1000€ | Ca. 1000€

## Slide 12: 3.5.2 Kosten
Bauart / Kosten | Grundwasserwärme-Pumpe | Luft-Wasser-Wärme-Pumpe
Wärmepumpe | Ca. 10000€ | Ca. 11000€
Erschließung der Wärme | Ca. 4000€ | Ca. 1000€
Installation | Ca. 3000€ | Ca. 2000€
Zubehör (z.B. Rohrleitungen) | Ca. 2000€ | Ca. 1000€

## Slide 13: 3.6 Vor- und Nachteile der vier Varianten
Grundwasser-Wärmepumpe | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Erdkollektoren | Erdwärmesonde
+ganzjährig selbe Leistung | + Simpler Aufbau | +sichere und sehr lange Lebensdauer | +platzsparend
 | +kann nahezu überall aufgestellt werden |  | 
-genehmigungspflichtig | -niedriger Wirkungsgrad im Winter | -Hoher Planungsaufwand wegen | -nicht immer ist die Bodenbeschaffenheit ausreichend gut
-dadurch nicht überall möglich | -Leichte Geräusche |  | - teuer
 | -teils elektrische Nachheizung notwendig |  | 

## Slide 14: 4. Wärmepumpe
Besteht aus vier Komponenten
Im wesentlichen wird der Aggregatzustand des Kältemittels mehrfach verändert im dadurch Wärme abgegeben und aufgenommen
75 % Umweltwärme
25 % Antriebsenergie
Quelle: http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=W%C3%A4rmepumpe Quelle: http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=W%C3%A4rmepumpe

## Slide 15: 5.1 Carl von Linde-Verfahren
1895 von Carl von Linde
entwickelt
Dienst zur Verflüssigung von
Gasen
Zunächst wird Luft komprimiert
Dann wird die Luft in einem
Wärmetauscher wieder abgekühlt
Darauf Luftentspannung über Turbine,
wo Verflüssigungspunkt
erreicht wird
Durch ständiges Ändern von Druck und
Temperatur entsteht Wärme
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linde-verfahren.svg

## Slide 16: 5.2 Wärmepumpemkreislauf
Quelle: http://www.ochsner.de/die-waermepumpe/funktionsweise/
① Verdampfer
② Verdichter
③ Verflüssiger
④ Expansionsventil

## Slide 17: 5.2.1 Verdampfer
Flüssiges Kältemittel nimmt Verdampfungswärme von Wärmequelle auf
Verdampft mit zunehmender Temperatur

## Slide 18: 5.2.2 Verdichter
Unter Zufuhr elektrische Energie wird das noch kalte Kältemittel verdichtet und erhitzt

## Slide 19: 5.2.3 Verflüssiger
Als „Heißgas“ kommt es hier an & gibt Energie ab an Warmwasserheizung ab
Daraufhin verlässt den Veflüssiger als warmes flüssiges Kältemittel

## Slide 20: 5.2.4 Expansionsventil
Druck wird schlagartig gesenkt
Temperatur sinkt dadurch ebenso
Dann beginnt Kreislauf erneut

## Slide 21: 5.3 Druckveränderung beim Kreislauf
Quelle: http://www.ochsner.de/die-waermepumpe/funktionsweise/kaeltekreis/

## Slide 22: 5.4 Kältemittel
Es werden Stoffe eingesetzt, die bei niedriger Temperatur verdampfen &
gleichzeitig hohe innere Wärme besitzen
Zugelassen sind nur chlorfreie Stoffe
              Propan / R 290
              Tetrafluorethan / R 134

## Slide 23: 5.4.1 Propan / R 290
Im Gegensatz zu anderen Kältemitteln brennbar
Deswegen Einsatz beschränkt
Schmelzpunkt: -187,8 °
Siedepunkt: -42°

## Slide 24: 5.4.2 Tetrafluorethan / R 134 a
Farb- und geruchslos
Schmelzpunkt: - 101°
Siedepunkt: -26°
Bei Autoklimanlagen seit 2011 wegen zu hohem Treibhauspotenzial verboten

## Slide 25: 5.6 Versuch
Wasser wird zum Kochen gebracht
Ein Kalorimeter wird mit 20 °C warmen Wasser gefüllt
Der Wasserinhalt wird vor und nach dem Experiment gewogen
Die Kochflasche ist dabei durch einen Stopfen mit Glasrohr verschlossen
Sobald Wasserdampf austritt, wird das umgebogene Ende des Rohres in das gefüllte Kalorimeter gestellt
Dabei sollte das Ende des Glasrohres etwas in das Wasser hineinragen
Wenn die Mischungstemperatur im Kalorimeter ca. 60 °C beträgt, ist der Versuch beendet

## Slide 26: 6. Leistungszahlberechnung
Leistungszahl (ec) nach „Carnot-Prinzip“
Formel: ec = Kmax / (Kmax – Kmin)
Kmin = Temperatur aus der Umgebung, aus der Wärme entnommen wird
(Verdampfer)
Kmax = Temperatur der Umgebung, an die Wärme abgegeben wird
(Kondesator/Verflüssiger)

## Slide 27: 6. Leistungszahlberechnung
Aufgabenstellung: 1. Rechnet den Leistungszahl einer Wärmepumpe aus, wenn die Temperatur bei -3°C und bei 47°C liegt.
2. Rechnet den Leistungszahl einer Wärmepumpe aus, wenn die Temperatur bei -7°C und 53°C besteht.
Hinweis: Grad Celsius muss zunächst in Kelvin umgerechnet werden!

## Slide 28: 6. Leistungszahlberechnung
Lösung zu 1: ec = 6,4
Lösung zu 2: ec = 5,4
D.h. die Ursprungstemperatur wurde 6,4 und 5,4 Mal erhöht

## Slide 29: 7. Lückentext
Es gibt _____ verschiedene Varianten der Wärmepumpe. Für _________________benötigt man am meisten Platz. Auch aus der Erde nimmt die Erdwärme- __________ die Wärme. Hierbei wird ein ca. 100 m tiefes Loch gebohrt. Bei beiden Varianten fließt Sole durch die Rohre, ein Gemisch aus Wasser und _________________ . Am günstigsten ist die _______________________, da hierfür nicht sonderlich viel Platz benötigt wird und keine Bohrungen stattfinden. Jedoch ist diese weniger effizient, da die ____________ nicht konstant ist. Als Kältemittel wird unter anderem _________________________ benutzt. Zunächst ist das Kältemittel im Kreislauf vom Aggregatzustand her ________ . Es ______________ im ersten Schritt. Daraufhin wird das Kältemittel verdichtet und ______. Im Verflüssiger gibt es anschließend die Heizenergie ab und „wandert“ als flüssiges Kältemittel zum Expansions- ______ . Hier wird der ______ stark verringert und die Temperatur sinkt ebenfalls.
vier
die Erdkollektoren
Sonde
Frostschutzmittel
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Temperatur
Propan / Tetraflurethan
flüssig
verdampft
erhitzt
Ventil
Druck

## Slide 30: 8. Quellen
http://www.waermepumpen.info/ - Folie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=W%C3%A4rmepumpe – Folie 6, 7, 8, 9
http://www.elotherm-gmbh.de/scripts/get.aspx?media=/shop/home/waermepumpen/EWS_Waermepumpen_Info.pdf - Folie 6, 7, 8, 9
http://www.luftwasser-waermepumpe.de/luft-wasser-waermepumpe.html – Folie 67
http://www.energiesparhaus.at/energie/wp-erdkollektor.htm - Folie 8
http://www.energie-portal.net/html/erdkollektor.php - Folie 8
http://www.energiewelt.de/web/cms/de/1217972/energieberatung/heizung/waermepumpe/grundwasserwaermepumpe/ - Folie 7
http://www.effiziento.de/erdwaermepumpe.html – Folie 8, 9
http://www.umweltundtechnik.de/index.php?id=170 – Folie 8, 9
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdw%C3%A4rmesonde - Folie 9
http://de.wikipedia.org/wiki/Linde-Verfahren - Folie 15
http://www.chemie.de/lexikon/Linde-Verfahren.html - Folie 15
http://www.helpster.de/das-linde-verfahren-erklaerung_103122 - Folie 15
http://www.ochsner.de/die-waermepumpe/funktionsweise/ - Folie 16, 17, 18, 19, 20, 21
http://www.waermepumpen-portal.de/funktionsweise_waermepumpe.html - Folie 16, 17, 18, 19, 20, 21
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ltemittel#R-6xx_Chlor-_.26_Fluorfreie_Kohlenwasserstoffe – Folie 22
https://de.wikipedia.org/wiki/Propan - Folie 23
http://de.wikipedia.org/wiki/Tetrafluorethan#Anwendung – Folie 24
http://www.klimatechniker.net/wirkungsgrad-waermepumpe-20131079 - Folie 26, 27

## Slide 31: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit